## Slide 1: C语言课程设计 状态和状态机 States and State Machines
段江涛
jtduan@mail.xidian.edu.cn
Notes: 有限状态机（Finite State Machine，简称FSM）

## Slide 2: 状态机--例1
红绿灯
红绿灯运作的原理相当简单，从一开始绿灯，经过一段时间后，将变为黄灯， 再隔一会儿，就会变成红灯，如此不断反覆。

## Slide 3: 状态机--例2
自动贩售机
假设有简单的一自动贩卖机贩售两类商品，一类售价20元，另一类售价50元。 如果该贩卖机只能辨识10元及50元硬币。 一开始机器处于Hello的状态，当投入10元时，机器会进入余额不足的状态，直到投入的金额大于20元为止。 如果一次投入50元，则可以选择所有的产品，否则就只能选择20元的产品。 完成选择后，将会卖出商品并且找回剩余的零钱，随后，机器又将返回初始的状态。

## Slide 4: 状态机基本概念
状态（State） 指的是对象在其生命周期中的一种状况，处于某个特定状态中的对象必然会满足某些条件、执行某些动作或者是等待某些事件。
Initial State
State

## Slide 5: 状态机基本概念
状态（State） 指的是对象在其生命周期中的一种状况，处于某个特定状态中的对象必然会满足某些条件、执行某些动作或者是等待某些事件。
状态名称，Verbs with “ing”
Waiting for a Keypress
Cellphone is Dialing
Door Opening
状态名称，Statement of condition
Paper Jammed
Battery is Below Limit
Power is On
Door Open
Door Opening
Initial State
State

## Slide 6: 状态机基本概念
事件（Event） 指的是在时间和空间上占有一定位置，并且对状态机来讲是有意义的那些事情。事件通常会引起状态的变迁，促使状态机从一种状态切换到另一种状态。
Initial State
State
Event
Event

## Slide 7: 状态机基本概念
转换（Transition） 指的是两个状态之间的一种关系，表明对象将在第一个状态中执行一定的动作，并将在某个事件发生同时某个特定条件满足时进入第二个状态。
Initial State
State
Event
Transition
Event
Transition

## Slide 8: 状态机基本概念
状态图（State Diagram）用来描述一个特定的(对象)所有可能的状态,以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的(转移)和变化。
Initial State
State
Event
Transition
Event
Transition

## Slide 9: 状态机的应用
描述复杂的算法，表明算法内部的结构和流程，程序对象的执行顺序。
自动控制领域，嵌入式系统，控制系统的运行状态
游戏引擎，游戏中的每个角色或者器件都有可能内嵌一个状态机。

## Slide 10: 状态机程序设计示例
States in a Garage Door
DoorClosed
DoorOpen

## Slide 11: 状态机程序设计示例
States in a Garage Door
DoorOpening
DoorClosing

## Slide 12: 在程序中描述状态
GarageLib.h
#define DoorClosed 1
#define DoorOpening 2
#define DoorOpen 3
#define DoorClosing 4
garage.c
#include "GarageLib.h“
// 每隔一定时间(如，200ms)被调用一次，采集系统的运行状态
void main_control(int *state) {
if (IsGarageRunning()) {
switch(*state) {
case DoorClosed:
StateDoorClosed(state); break;
case DoorOpening:
StateDoorOpening(state); break;
case DoorClosing:
StateDoorClosing(state); break;
case DoorOpen:
StateDoorOpen(state); break;
}
}
}

## Slide 13: 状态函数
void StateDoorClosed(int *state)
指针类型的状态参数，是地址传递，即“双向”传递。
使得在函数中由于发生某种事件(Event)或转换(Transition)而引起的状态改变，反映到函数外，即改变实参的值。
#include "GarageLib.h“
// 每隔一定时间(如，100ms)被调用一次，
采集系统的运行状态
void main_control(int *state) {
if (IsGarageRunning()) {
switch(*state) {
case DoorClosed:
StateDoorClosed(state); break;
case DoorOpening:
StateDoorOpening(state); break;
case DoorClosing:
StateDoorClosing(state); break;
case DoorOpen:
StateDoorOpen(state); break;
}
}
}

## Slide 14: DoorClosed state
void StateDoorClosed(int *state)
{
if (WasButtonPressed() ) // Event
{
SetMotorPower(1); // Transition
*state = DoorOpening;
}
}

## Slide 15: DoorClosedDoorOpening state
void StateDoorClosed(int *state)
{
if (WasButtonPressed() ) // Event
{
SetMotorPower(1); // Transition
*state = DoorOpening;
}
}

## Slide 16: DoorClosedDoorOpening state
void StateDoorClosed(int *state)
{
if (WasButtonPressed() ) // Event
{
SetMotorPower(1); // Transition
*state = DoorOpening;
}
}
事件(Event)，转换(Transition)
导致状态的改变。

## Slide 17: 定期采集系统的运行状态
State Function
void StateDoorClosed(int *state)
{
if (WasButtonPressed() ) // Event
{
SetMotorPower(1); // Transition
*state = DoorOpening;
}
}
Control Loop
// 每隔一定时间(如，100ms)被调用一次，
采集系统的运行状态
void main_control(int *state) {
if (IsGarageRunning()) {
switch(*state) {
case DoorClosed:
StateDoorClosed(state);
break;
}
}
}

## Slide 18: 车库门状态机图

## Slide 19: 车库门状态机图

## Slide 20: DoorClosingDoorOpening

## Slide 21: Microsoft Visual Studio

## Slide 22: Microsoft Visual Studio
解决方案文件：
  Garage_mfc.sln
两个项目:
  Garage_dialog 车库门
    GarageLib.h 库函数说明garage.cpp 状态机代码
  Elevator_dialog 电梯
    ElevatorLib.h库函数说明
    elevator.cpp状态机代码

## Slide 23: Microsoft Visual Studio