## Slide 1: Scanf( )常见错误
1
float a,b,c;
scanf("%f,%f,%f\n",&a,&b,&c); // 输入必须用逗号隔开。两次回车接收输入,如3,4,5回车 3,4,5回车
scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); // 输入必须用逗号隔开。如3,4,5
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); // 输入必须用空格隔开。推荐使用,如3 4 5
格式%f必须与变量数据类型对应，float,%f; double, %lf; int, %d
变量列表中，不要忘了'&'；
调试程序技巧：
采用输出语句，检验输入数据的正确性或程序执行过程。
printf(“%f，%f，%f\n",a,b,c);

## Slide 2: 整数除以整数，结果为整数
2
已知三条边a、b、c，求三角形面积
三角形面积的计算公式
其中：
#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main( )
{
float a,b,c s,area ;
scanf("%f, %f, %f",&a,&b,&c);
s =1/2*(a+b+c) ;
area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ;
printf("area = %8.3f \n",area) ;
}
s =1/2*(a+b+c); // error, s=0
s =1.0/2*(a+b+c); // ok, 整数相除，自动截断；实型常量，不要忘了'.'
s =1/2.0*(a+b+c); // ok
s =1.0/2.0*(a+b+c); // ok
s =0.5*(a+b+c); // ok

## Slide 3: p33学习指导，常见错误
#include <math.>
#include <stdio.h>void guide_p33()
{
// i:循环变量； n： 总项数； s：正负号; sum：和; k: 代表每一项
int i=1,n,s=1,sum=0,k=1;
printf("求n个数的和,输入n：\n");
scanf("%d",&n);
while(i<=n)
{
k= s/i;
sum=sum+k; s=-s; i++;
}
printf("sum=%f\n",sum);
}
3
学习指导，p33,3.编程题 (32)
计算：1-1/2+1/3-1/4+...+1/99-1/100
i,n,s为int; sum,k为float或double
s/i : 两个int相除，自动截断，取整。应为k=(float)s/i;
循环体是复合语句时，必须用{ }。

## Slide 4: p33学习指导，正确程序
#include <math.>
#include <stdio.h>void guide_p33()
{
int i,n,s=1; // i:循环变量； n： 总项数； s：正负号;
float sum,k; // sum：和; k: 代表每一项
i=1;sum=0.0;
printf("求n个数的和,输入n：\n");
scanf("%d",&n);
while(i<=n)
{
k=(float)s/i;
//k=s/i; // 第一项，k=1；第二项k=0.5，两个整数相除，自动截断， k=0
sum=sum+k; s=-s; i++;
}
printf("sum=%f\n",sum);
}
4
学习指导，p33,3.编程题 (32)
计算：1-1/2+1/3-1/4+...+1/99-1/100

## Slide 5: 复合语句与{ }
while(i<=n)
{
k=(float)s/i;
sum=sum+k; s=-s; i++;
}
printf("sum=%f\n",sum);
5
while(i<=n)
if ( ) {
k=(float)s/i;
sum=sum+k; s=-s; i++;
}
else
i++;
printf("sum=%f\n",sum);
while(i<=n)
{
if ( ) {
k=(float)s/i;
sum=sum+k; s=-s; i++;
}
else
i++;
}
printf("sum=%f\n",sum);

## Slide 6: 采用缩进格式，增强可读性
/* 程序功能 */
void main( )
{
int i , sum;
sum=0;
// sum = 1 + 2 + 3 + …
for(i=1; i<10;i++)
{
sum = sum + i;
}
printf(“%d\n”,sum);
}
if ( )
{
…..
…..
}
else if ( )
{
}
else
{
}